## Slide 1: Bobinas de Helmholtz
Trabalho 2.1
Sara Gonçalves nº 98376
Francisco Silva nº 93400

## Slide 2: Objetivos
PARTE A | PARTE B
Calibrar uma Sonda de Hall por meio de um solenóide padrão | Medir o campo magnético ao longo do eixo de duas bobinas
Calcular a constante de calibração | Estabelecer a configuração de Helmholtz e medir o campo magnético ao longo do eixo das respetivas bobinas
 | Verificar o princípio de Sobreposição

## Slide 3: Material
Fonte de alimentação simétrica
Reóstato
Multímetro
Solenoide
Sonda
Cabos de ligação
Bobinas de Helmholtz

## Slide 4: PARTE A
Calibração da sonda de Hall
Figura 1: Esquema da montagem experimental disponível na aula.

## Slide 5: PARTE A
Análise e Tratamento de dados
Chart: Tensão de Hall em função da intensidade da corrente
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6
Série1 | 0 | 0.0069 | 0.0143 | 0.021 | 0.0281 | 0.0352 | 0.0424 | 0.0493 | 0.0565 | 0.0638 | 0.07 | 0.0773 | 0.0827
Gráfico 1: Tensão de Hall em função da intensidade da corrente.
Constante de calibração:

## Slide 6: PARTE B
Verificação do princípio da sobreposição para o campo magnético
Figura 2: Esquema da montagem experimental da parte B

## Slide 7: PARTE B
Análise e Tratamento de dados
Gráfico 2: Campo Magnético em função da posição, para a bobina 1, para a bobina 2, para a soma dos campos das bobinas, e para as bobinas em série
Campo magnético de uma espira:
Número de espiras de cada bobina:
N160 espiras
Pela análise do gráfico é possível confirmar que a soma dos campos da bobina 1 e bobina 2 coincide com a medição das duas bobinas em série ( Princípio da Sobreposição)

## Slide 8: Conclusões
O erro relativo do cálculo da constante de calibração é de 2,03 %
Foi possível comprovar o princípio de Sobreposição
O erro relativo do campo magnético é de 2,8%
Em suma, os objetivos propostos no início da experiência foram alcançados com sucesso!